## Slide 1
メプチンスイングヘラー
吸入手順・評価票
2019年 埼玉吸入療法サポートネットワーク v191117
デバイス各部位の名称と注意点
※ 防湿キャップをしっかり閉じて
保管してください。
※カウンターのある表面を上にして
水平に持ちます（表・裏注意）
※背筋を伸ばして胸をはりまっすぐ
前を向きます。
防湿キャップ
吸入口
押しボタン
吸入可能数カウンター
操作方法 | ポイント
①吸入準備 | □使用期限が期限内であることを確認します □使用回数が残っていることを確認します □容器を水平にして、完全にキャップを開けて固定します □ 押しボタンを「カチッ」と音がして止まるまで押し下げます □指の力をぬいて、ボタンを元の状態に戻します
②息吐き | □ 吸入口にかからないように軽く息を吐きます
③吸入 | □唇と吸入口の間に隙間ができないようにくわえます □「早く、深く」息を吸い込みます
④息止め | □ 口から本体を離して、苦しくない程度 （5秒程度）息を止めます
⑤息吐き | □ 息をゆっくり吐き出します
⑥繰り返し | □ ２吸入するときは、１分程間をおいて ①－⑤を繰り返します
⑦後片付け | □ 吸入口を拭いて、キャップを閉めます
⑧うがい | □ ブクブク：くちの中、ガラガラ：のど、 の各3回ずつを目安にうがいをします
※使用期限は背面