## Slide 1
操作方法 | よくあるピットフォール
①薬の準備 | □（初回のみ）空うちを行っていない □ 毎回空うちをしている □ キャップをあけられない □ 残量を確認していない □ デバイスを横にして充填操作している □ マウスピースをつまんで充填操作している □ グリップが止まるまで右に回していない □ カチッと音がするまで左に戻していない □ クルｯ、カチの順番が逆転している
②息吐き | □ 息吐きを行っていない □ 吐いた息をデバイスに吹きかけている □ 姿勢が悪い
③吸入 | □「強く、早く、深く」吸えていない □ 吸気口を口や指でふさいでいる □ 笛の音が鳴らない □ 姿勢は正しいか □ 息吐きできているか □ 隙間なく、くわえられているか □ 口すぼめ呼吸はできるか
④息止め | □ 息止めを行っていない ※必須ではないが推奨
⑤息吐き | 
⑥繰り返し | □ （複数回吸入時）まとめて充填して1度で吸おうと している
⑦後片付け | □ 吸入後にグリップを回している □ キャップを締めていない
⑧うがい | □ うがいをしていない □ うがいをしているが不十分
その他 | □ 吸った感覚が無いことが不安 □ 振ると音 (乾燥剤の音)がするので薬が残っていると 思っている
タービュヘイラータイプ(ｼﾑﾋﾞｺｰﾄ、ﾊﾟﾙﾐｺｰﾄ、ｵｰｷｼｽ)
ピットフォール確認票
2014年 埼玉吸入療法サポートネットワーク v140303